## Slide 1: Автоматизированная система контроля и учета водопользования Петровец Григорий Викторович, начальник отдела развития АСКУВ МУП «Водоканал» г. Подольск

## Slide 2
Развитие системы автоматического сбора данных с приборов учета воды стало возможным с появлением новых стандартов передачи данных На сегодняшний день построена надежная система сбора данных по объемам водоснабжения и водоотведения в квартирах и частных домах. Установленные в городе базовые станции принимают показания с приборов учета по радиоканалу на расстояние до 10 км. Показания передаются по протоколу связи NB-Fi (принят Росстандартом в качестве национального стандарта связи для интернета вещей).

## Slide 3: Технология WAVIoT

## Slide 4: Состав комплекса

## Slide 5
Базовая станция ВТ-300 WAVIOT

## Slide 6: Общая зона покрытия Всего действует 11 базовых станций

## Slide 7
Личный кабинет оператора WAVIoT МУП «Водоканал»
Возможности личного кабинета оператора:
1. Отслеживать расход воды: по дням, месяцам и за период.
2. Отслеживать работу: встроенного радиомодема счетчика и выносного радиомодема, а также применение магнита абонентами.
3. Распечатать сводный отчет о потреблении воды и отчет о воздействии магнитного поля.
4. Произвести автоматическую выгрузку в программу 1С для формирования квитанций, также передача данных в личный кабинет на сайте МУП «Водоканал».

## Slide 8
Квартирные приборы учета

## Slide 9
Принципиальная схема работы АСКУВ

## Slide 10
Личный кабинет абонента WAVIoT МУП «Водоканал»
Возможности личного кабинета:
1. Отслеживать расход воды: по часам, дням, месяцам и за период.
2. Просматривать показания счетчиков в виде списка, в табличном виде, в виде диаграммы.
3. Распечатать отчет о потреблении воды: почасовой, посуточный.

## Slide 11: Личный кабинет абонентов МУП «Водоканал» г. Подольска
Возможности личного кабинета:
Передать показания приборов учета;
Посмотреть действующий тариф;
Проверить наличие долгов;
Получить детализацию оплаты расходов;
Получение электронных квитанций на оплату услуг;
Оплата выставленных счетов без начисления комиссий;
Оформить официальное обращение в адрес МУП «Водоканал» г. Подольска в электронном виде;
Получение инфо-сообщений и новостей от МУП «Водоканал» г. Подольска.
Оплата с помощью мобильного приложения
Наблюдать за своими расходами воды в любой точке мира через мобильное приложение

## Slide 12
Биллинг
Сбербанк Онлайн
Терминалы
ИРЦ
БД
БД
БД
БД
ЛК физ. лица
ЛК юр. лица
Абоненты
(физ. лица, юр. лица)
БД
БД
Цифровой архив
Документооборот
1С Платформа
SCADA
Персонал МУП
Waviot
Робот
автоприема ПУ
Цифровая структура МУП Водоканал г. Подольск
Онлайн-
касса
Обмен технологических данных
Сервисы ГИС
Мобильное
приложение
Система учета заявок
БД
АСКУВ
Текущее состояние
первый этап
цифровизации
МУП Водоканал
БД
Сливная станция
ГИС ЖКХ
Система рассылок СМС
Система хранения, мониторинга технологических данных

## Slide 13
Общедомовой прибор учета

## Slide 14
Почасовое водопотребление многоквартирного дома

## Slide 15
Промыщленный узел учета

## Slide 16: ЖК Новая Щербинка установлено 3426 ИПУ в 1264 квартирах. 6 ОДПУ

## Slide 17: Всего установлено 12980 прибора
Chart: 
| ОДПУ по приборам учета | Частный сектор | Юридические лица | Бюджет | Здания и сооружения МУП "Водоканал" | Жители МКД
ОДПУ по приборам учета Частный сектор Юридические лица Бюджет Здания и сооружения МУП "Водоканал" Жители МКД | 381 | 1112 | 970 | 76 | 94 | 10347

## Slide 18: Устранение потерь воды на основе АСКУВ Waviot
Выполнено микрозонирование ВЗУ «Львовский».
  -Смонтированы временные узлы учета на базе расходомеров Стримлюкс в контрольных точках. Данные узлы учета позволили определить объемы воды, поданные из зоны действия ВЗУ «Центральный» в зону действия ВЗУ «Залинейный».
  Данные по расходам в контрольных точках используются в гидравлических расчета ГИС ZULU для поиска потерь воды.

## Slide 19
Монтаж контрольных приборов учета на микрозоны с ВЗУ «Центральный» на ВЗУ «Залинейный»

## Slide 20
Chart: Посуточный, ВК 455п
| 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151
 | 3319.633 | 3626.838 | 3653.761 | 3621.748 | 2216.594 | 2624.769 | 3131.522 | 3087.202 | 3124.67 | 2989.447 | 2797.342 | 2473.87 | 3043.448 | 3083.573 | 3424.894 | 4463.193 | 4322.665 | 4068.468 | 3977.136 | 4682.633 | 4215.541 | 5045.574 | 5797.584 | 5455.447 | 5410.444 | 5224.99

## Slide 21
Chart: Будний день, ВК 455п
| 21.07.2023 00:00 | 21.07.2023 01:00 | 21.07.2023 02:00 | 21.07.2023 03:00 | 21.07.2023 04:00 | 21.07.2023 05:00 | 21.07.2023 06:00 | 21.07.2023 07:00 | 21.07.2023 08:00 | 21.07.2023 09:00 | 21.07.2023 10:00 | 21.07.2023 11:00 | 21.07.2023 12:00 | 21.07.2023 13:00 | 21.07.2023 14:00 | 21.07.2023 15:00 | 21.07.2023 16:00 | 21.07.2023 17:00 | 21.07.2023 18:00 | 21.07.2023 19:00 | 21.07.2023 20:00 | 21.07.2023 21:00 | 21.07.2023 22:00 | 21.07.2023 23:00
 | 136.702 | 136.702 | 136.702 | 136.702 | 136.702 | 137.501 | 148.456 | 174.872 | 174.872 | 168.184 | 150.66 | 151.756 | 150.639 | 148.572 | 143.682 | 151.565 | 150.624 | 151.334 | 154.061 | 168.422 | 172.32 | 157.577 | 157.577 | 157.577
Chart: Выходной, ВК 455п
| 23.07.2023 00:00 | 23.07.2023 01:00 | 23.07.2023 02:00 | 23.07.2023 03:00 | 23.07.2023 04:00 | 23.07.2023 05:00 | 23.07.2023 06:00 | 23.07.2023 07:00 | 23.07.2023 08:00 | 23.07.2023 09:00 | 23.07.2023 10:00 | 23.07.2023 11:00 | 23.07.2023 12:00 | 23.07.2023 13:00 | 23.07.2023 14:00 | 23.07.2023 15:00 | 23.07.2023 16:00 | 23.07.2023 17:00 | 23.07.2023 18:00 | 23.07.2023 19:00 | 23.07.2023 20:00 | 23.07.2023 21:00 | 23.07.2023 22:00 | 23.07.2023 23:00
 | 79.578 | 70.641 | 70.641 | 70.278 | 74.167 | 77.369 | 77.369 | 84.856 | 98.413 | 104.192 | 104.192 | 101.603 | 100.852 | 100.509 | 100.637 | 100.363 | 107.084 | 103.861 | 100.749 | 100.389 | 100.838 | 100.412 | 100.931 | 86.669

## Slide 22: Выводы:
Система устойчиво работает в плотной городской застройке на расстоянии до 10 км от прибора до приемной базовой станции.
Появилась возможность одновременного автоматического снятия показаний на 00:00 часов.
Возможность ежесуточного мониторинга состояния сетей водоснабжения , своевременно обнаруживать и устранять аварии на сетях.
Вопросы и проблемы:
Для эффективной работы с поиском потерь воды необходимо оснастить всех потребителей приборами учета с возможностью автоматической передачи данных. Однако в г.о. Подольск 764 общедомовых приборов учета не оснащены импульсным выходом, позволяющим простой механический счетчик сделать «умным».
В процессе эксплуатации проявилась проблема в разнице показаний между приборами учета и данными в АСКУВ. Причина в пропуске импульсов с механического счетчика или наоборот лишних импульсов («дребезжание геркона»). В соответствии с вышеизложенным необходима периодическая верификация показаний приборов учета.
В современное законодательство требуется внести изменения и дополнения касаемо требований к приборам учета воды в отношении автоматизированных систем учета